## Slide 1: 从计算机组成原理看 C++ 数据结构
by 彭于斌（@archibate）
往期录播：https://www.bilibili.com/video/BV1fa411r7zp
课程PPT和代码：https://github.com/parallel101/course

## Slide 2: 字节（byte） 和位（bit）有什么区别
众所周知，计算机是二进制的，存储的实际上是一个个 0 和 1。
每个存储 0 或 1 的空间称为一个位（bit），一位可以存储 0 或 1 两个可能的值。
现在的计算机都会把 8 个位打包成一个字节（byte），也就是说：1字节 = 8位。
一字节可以表示 0 到 255 区间中所有的值，表示方式如下：
00000000 表示 0 00000001 表示 1 00000010 表示 2 00000011 表示 3
00000100 表示 4 00000101 表示 5 00000110 表示 6 00000111 表示 7
......
11111100 表示 252 11111101 表示 253 11111110 表示 254 11111111 表示 255
字节实际上就是 C 语言中的 unsigned char 类型。

## Slide 3: 表示更大范围的整数：字（word）
但是单单一个字节表示的范围还是太有限了，只能表示 0 到 255 的值。
如何扩大表示范围？简单，用两个字节合在一起即可，例如：
00000000-00000000 表示 0 00000000-00000001 表示 1
00000000-00000010 表示 2 00000000-00000011 表示 3
....
00000000-111111110 表示 254 00000000-111111111 表示 255
00000001-00000000 表示 256 00000001-00000001 表示 257
00000001-00000010 表示 258 00000001-00000011 表示 259
...
11111111-11111110 表示 65534 11111111-11111111 表示 65535
这就是两个字节合成了一个字（word），实际上就是 C 语言里的 unsigned short 类型。

## Slide 4: 不同位数的计算机，字（word）的大小也不一样
刚刚说把 2 个字节（byte）拼成一个字（word），实际上是 16 位计算机的做法。
16 位计算机得名就是因为他的字由 16 个位组成，早期的 8086 系列 CPU 就是 16 位的。
在 32 位计算机上会把 4 个字节拼成一个字，字由 32 个位组成。
在 64 位计算机上会把 8 个字节拼成一个字，字由 64 个位组成。
如今的计算机大多是 64 位的，一些很老的网吧和学校的机房里偶尔能看见古董级的 32 位计算机，16 位计算机则是几乎只能在博物馆里看到了。
字的长度决定了计算机中寄存器的大小，从而决定计算机一次能处理多大的整数。
例如 32 位计算机的寄存器都是 32 位，因此只能做 32 位整数的加减乘除，超过 32 位整数的加减乘除就要用特殊的指令来模拟了。

## Slide 5: 整数的表示范围受位数限制
8 位长的整数能表示的范围是 0 到 2^8-1，也就是 0 到 255。
16 位长的整数能表示的范围是 0 到 2^16-1，也就是 0 到 65535。
32 位长的整数能表示的范围是 0 到 2^32-1，也就是 0 到 4294967295。

## Slide 6: 字节的单位：KB，MB，GB，TB

## Slide 7: 字还被用于表示内存地址
字的长度除了决定一次处理的整数大小之外，还决定了能访问的内存地址的范围。
这是因为内存是一维排列的，假如内存容量是 65536 字节，那所谓的内存地址实际上就是一个从 0 到 65535 范围的整数，也就是两个字节组成的字。
处理器去读写内存的时候靠的是寄存器提供的地址，因此寄存器的大小（也就是字的大小）决定了他能读写的内存大小，例如：
由于 16 位计算机的寄存器只能存储 16 位，他只能访问 65536 字节（64 KB）的内存。
由于 32 位计算机的寄存器只能存储 32 位，他只能访问 4 GB 的内存。
由于 64 位计算机的寄存器能存储 64 位，他理论上能访问 16777216 TB 的内存！
因此，如果你的电脑内存超过了 4 GB，那肯定是 32 位电脑不用说了。
而 64 位计算机理论上能访问如此大量的内存，虽然目前看来是用不到。

## Slide 8: 知识拓展
虽然 64 位计算机的寄存器能处理 64 位的整数，实际上的内存地址并没有 64 位。
实际上地址的高 16 位始终和第 48 位一致（符号扩展），也就是虚拟地址空间只有 48 位。
而经过 MMU 映射后实际给内存的地址只有 39 位，因此如今的 x64 架构实际上只能访问 512GB 内存，如果插了超过这个大小的内存条他也不会认出来。
此外，16 位计算机实际上能通过额外的段寄存器访问到 20 位的内存地址（1MB）。
32 位计算机还能通过 PAE 技术（物理地址扩展）访问到 36 位的内存地址（64GB）。
64 位计算机反而是因为 16777216 TB 太大，内存地址被阉割到了 39 位（512GB）。
64 位计算机：小丑竟是我自己

## Slide 9: lscpu 命令查看处理器相关信息

## Slide 10: C 语言中的整数类型

## Slide 11: C 语言的基础整数类型
类型 | Unix 32位 | Unix 64位 | Windows 32位 | Windows 64位
char | 8 位 | 8 位 | 8 位 | 8 位
short | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位
int | 32 位 | 32 位 | 32 位 | 32 位
long | 32 位 | 64 位 | 32 位 | 32 位
long long | 64 位 | 64 位 | 64 位 | 64 位
char 又称字符类型，可以表示一个字符，因而得名。
short 是短整数类型，大小为 16 位或者说 2 字节。
int 是整数类型，大小为 32 位或者说 4 字节。
long long 是超长整数类型，大小为 64 位或者说 8 字节。
long 比较特殊，在 Unix 上随系统位数变化，Windows 上始终是 32 位。

## Slide 12: C 语言的基础整数类型
类型 | Unix 32位 | Unix 64位 | Windows 32位 | Windows 64位
char | 8 位 | 8 位 | 8 位 | 8 位
short | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位
int | 32 位 | 32 位 | 32 位 | 32 位
long | 32 位 | 64 位 | 32 位 | 32 位
long long | 64 位 | 64 位 | 64 位 | 64 位
此外，有的教材会采用不同的写法，比如：
short int 和 short 等价
long int 和 long 等价
long long int 和 long long 等价

## Slide 13: C 语言的基础整数类型
类型 | Unix 32位 | Unix 64位 | Windows 32位 | Windows 64位
char | 8 位 | 8 位 | 8 位 | 8 位
short | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位
int | 32 位 | 32 位 | 32 位 | 32 位
long | 32 位 | 64 位 | 32 位 | 32 位
long long | 64 位 | 64 位 | 64 位 | 64 位
注意到 Unix 和 Windows 关于 long 的定义有分歧：
Unix 认为 long 的大小应该和系统架构位数一样，32位系统上就32位，64位系统上就64位。
Windows 认为 long 不论32位系统还是64位系统都一样应该为32位，认为这样安全。
因此我们在编写 C 语言程序时，应该避免使用 long 类型，他会导致你的程序难以跨平台。
除了 long 之外的其他类型则没有区别，可以放心使用。

## Slide 14: 无符号整数：unsigned 修饰
有符号版本 | 无符号版本
char | unsigned char
short | unsigned short
int | unsigned int
long | unsigned long
long long | unsigned long long
无符号版本的类型不能表示负数，但是他在正数的表达范围更大。
此外，有的教材采用不同的写法，比如：
unsigned 和 unsigned int 等价
unsigned short int 和 unsigned short 等价
unsigned long int 和 unsigned long 等价
unsigned long long int 和 unsigned long long 等价

## Slide 15: 有符号整数：signed 修饰
有符号版本 | 无符号版本
signed char | unsigned char
signed short | unsigned short
signed int | unsigned int
signed long | unsigned long
signed long long | unsigned long long
其实 C 语言也有 signed 修饰符，但是因为不加默认就是 signed 的，所以其实没有使用 signed 的必要。

## Slide 16: 字面常量
在数字后面追加 U 和 L 可以表示不同类型的字面常量，例如：
32 是 int 类型
32L 是 long 类型
32LL 是 long long 类型
32U 是 unsigned int 类型
32UL 是 unsigned long 类型
32ULL 是 unsigned long long 类型
小写也是可以的：
32ull 也是 unsigned long long 类型

## Slide 17: 标准化的类型：stdint.h
而实际上，尽管主流操作系统上 int 都是32位的，C语言标准并没有规定 int 就是32位的。
int 甚至可以是16位的！只不过主流操作系统一致认为是32位的而已，并不是标准所保证的。
为了解决不同操作系统上对类型定义混乱的问题，C语言标准引入了 stdint.h 这个头文件。
他里面包含一系列类型别名(typedef)，这些别名保证不论是什么操作系统什么架构，都是固定的大小，例如：
typedef char int8_t;
typedef short int16_t;
typedef int int32_t;
typedef long long int64_t;
这样不论操作系统对类型的定义如何混乱，这些标准化的类型都是确定的大小。
这就避免了跨平台的麻烦，而且直接他们在类型名字中直接写明了类型的大小，更直观。

## Slide 18: 标准化的类型：stdint.h
除了有符号的 int32_t 系列外，也提供了无符号 uint32_t 系列：
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned long long uint64_t;

## Slide 19: 标准化的类型：stdint.h
类型 | 大小 | 是否有符号
int8_t | 8 位 | 有
int16_t | 16 位 | 有
int32_t | 32 位 | 有
int64_t | 64 位 | 有
uint8_t | 8 位 | 无
uint16_t | 16 位 | 无
uint32_t | 32 位 | 无
uint64_t | 64 位 | 无

## Slide 20: intptr_t 和 uintptr_t：自动随系统位数决定大小
有时候我们需要把指针的地址值存在整型变量里。
而 32 位平台上的指针是 32 位，64 位平台上的指针是 64 位。
所以是不是需要根据当前平台来判断要使用哪一种代码了？
不需要，可以用自动随系统位数变化的 intptr_t 和 uintptr_t！
intptr_t 在 32 位平台上等价于 int32_t；在 64 位平台上等价于 int64_t
uintptr_t 在 32 位平台上等价于 uint32_t；在 64 位平台上等价于 uint64_t
也就是说：sizeof(intptr_t) = sizeof(void *) = sizeof(uintptr_t)

## Slide 21: 实验
我们可以通过 sizeof(T) 获取 T 类型的字节数。